Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-Г

Сертификат № ТС RU C-RU.АЛ32.В.01423     www.teleinformsvyaz.ru

Источник  электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5,0А. Перед эксплуатацией БП-5А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -25 С до +40 С, БП-5А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..165-245 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,3А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12,0 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....5,0  А

Габаритные размеры……………………………………………………………….…180х120х90

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не боле ……………..…………………………………………………………….0,5 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...50 мВ

Защита от пыли и влаги…………………………………………………..…………..IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания - 1шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к  разъёму рис.1, а нагрузку к  2-х полюсному разъему на плате.  При подключении к источнику питания БП-5А-Г соблюдайте полярность.  Защита от пыли и влаги IP-56.

5.Правила хранения.

БП-5А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-5А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-5А-Г вследствие механических повреждений.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-Г

Сертификат № ТС RU C-RU.АЛ32.В.01423     www.teleinformsvyaz.ru

Источник  электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5,0А. Перед эксплуатацией БП-5А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -25 С до +40 С, БП-5А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..165-245 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,3А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12,0 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....5,0  А

Габаритные размеры……………………………………………………………….…180х120х90

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не боле ……………..…………………………………………………………….0,5 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...50 мВ

Защита от пыли и влаги…………………………………………………..…………..IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания - 1шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к  разъёму рис.1, а нагрузку к  2-х полюсному разъему на плате.  При подключении к источнику питания БП-5А-Г соблюдайте полярность.  Защита от пыли и влаги IP-56.

5.Правила хранения.

БП-5А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-5А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-5А-Г вследствие механических повреждений.

Рис. 1

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург, 7 линия ВО, д. 80 корп.2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Рис. 1

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург, 7 линия ВО, д. 80 корп.2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34